ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧ И МЕТОДОВ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Новицкий Н.Н.1,2, Луценко А.В.1,2

1ФГБУН Институт систем  энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, 2Сколковский институт науки и технологий ЦНИО «Энергетические системы», РФ

Системы централизованного теплоснабжения (ТСС) городов и населенных пунктов имеют большие резервы энергосбережения. Значительная часть этих резервов может быть реализована за счет заблаговременного создания условий для поддержания оптимальных режимов их работы, то есть  – на этапе планирования режимов (наладки тепловой сети).

На практике, задачи разработки (планирования) основных и послеаварийных режимов ТСС решаются путем многовариантных гидравлических расчетов. При этом процесс обоснования режимов целиком возлагается на инженера, а качество и оптимальность принимаемых решений напрямую зависит как от его опыта и квалификации, так и от масштабов и сложности самой системы.

Автоматизации решения этих задач препятствует ряд факторов сложности таких, как: большая размерность привлекаемых моделей потокораспределения; их нелинейность; дискретность части переменных; необходимость учета многочисленных ограничений на параметры режима и управления; наличие нескольких критериев оптимальности, и т.д. По этим причинам на данный момент отсутствуют работоспособные методики и программные комплексы, позволяющие проводить оптимизацию режимов реальных ТСС.

Этим определяется актуальность разработки и применения самостоятельных методов расчета допустимых и оптимальных режимов.

В ИСЭМ СО РАН предложен многоуровневый подход к оптимизации гидравлических режимов (ГР) ТСС [1], предполагающий декомпозицию расчетной схемы ТСС на магистральную (МТС) и распределительные тепловые сети (РТС). На уровень МТС выносится закольцованная (в однолинейном изображении) часть сети, содержащая все источники тепла и насосные станции, а на уровень РТС – пассивные, разветвленные сети до конечных потребителей. При этом экономический критерий оптимальности режимов имеет место только для МТС. На уровне РТС также возникают задачи оптимизации режимов, но уже по технологическим критериям.

В докладе рассматривается задача оптимизации ГР РТС, которую можно рассматривать как этап указанного подхода, либо как самостоятельную. Эта задача состоит в нахождении такого состава и значений управляющих воздействий, которые при заданных граничных условиях обеспечивают допустимый ГР, удовлетворяющий критериям оптимальности. На уровне РТС  такие критерии вытекают из стремления: 1) минимизации количества  управлений на сети с целью сокращения трудоемкости наладочных мероприятий; 2) минимизации общего давления в сети с целью сокращения утечек через различные неплотности, непроизводительных расходов через водоразборную арматуру, вероятности возникновения аварийных ситуаций и ущербов от их последствий. В качестве управляющих воздействий на этом уровне выступают дросселирующие устройства и различные регуляторы расхода / давления (на сети и у потребителей).

В докладе приводится математическая формализация этой дискретно–непрерывной и многокритериальной задачи.

Проблема многокритериальности решается в рамках известного подхода, предполагающего предварительное ранжирование критериев по степени важности. В данном случае критерии упорядочены в порядке из перечисления выше. Особенность состоит в том, что в общем случае решение по основному критерию не единственно.

В докладе предложена методика, к ходе которой: 1) ГР оптимизируется по основному критерию; 2) отыскиваются другие решения, имеющие такое же значение основного критерия; 3) для всех решений, доставляющих минимум основного критерия отыскивается минимум второго критерия оптимальности; 4) среди полученных решений выбирается наилучшее по второму критерию.

Для организации процесса поиска решений по основному критерию в рамках такой методики были разработаны и исследовались алгоритмы дискретной оптимизации в соответствии с методами: полного перебора, ветвлений и отсечений, ветвей и границ [2,3].

При оптимизации по второму критерию, когда задача становится непрерывной, для последовательного сокращения интервала неопределенности значений этого критерия использовался метод бисекции [1]. На каждом шаге такого процесса решается задача нахождения допустимого режима методом внутренних точек [4].

Предложенные алгоритмы были реализованы и опробованы при решении перечисленных оптимизационных задач на условных примерах РТС. Расчеты показали работоспособность предложенных алгоритмов в отношении нахождения глобального решения задачи, а также наибольшую эффективность алгоритма ветвей и границ.

# Список литературы

1. Луценко А.В., Новицкий Н.Н. Математические модели и алгоритмы оптимизации режимов тепловых сетей / Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики: Вып. 64. Надежность систем энергетики: достижения, проблемы, перспективы – Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2014 – с. 396-405.

2. В. И. Хохлюк Параллельные алгоритмы целочисленной оптимизации. – М. : Радио и связь, 1987 – 138с.

3. Корбут А.А., Финкельштейн Ю.Ю. Дискретное программирование М: – Наука. Гл. ред. физ.-мат. Лит, 1969. – 368с.

4. Новицкий Н.Н., Дикин И.И. Расчет допустимых режимов работы трубопроводных сетей методом внутренних точек // Изв. РАН. Энергетика. – 2003. – №5. – с. 104.